## Slide 1
室内物流与巡检移动机器人
选项A工程应用项目 | ROS 2 Humble + Gazebo Classic + Nav2

## Slide 2
项目目标
在仿真环境中实现可运行的移动机器人系统，而不是只给架构图。
覆盖仓库与办公室两个场景，支持配送和巡检两类任务。
引入 LLM 语义层，将自然语言命令映射到可执行 ROS 2 action。

## Slide 3
系统架构
User command -> LLM/keyword parser -> Delivery.action -> robotics_scenario。
行为树将语义路线转换为连续 NavigateToPose 目标。
Nav2 负责 AMCL 定位、路径规划、局部控制、避障和恢复。

## Slide 4
当前实现
两个 Gazebo 场景：AWS warehouse 与 RMF office-inspired scene。
机器人模型包含差速底盘、LiDAR、相机、IMU、GPS/点云传感器。
NavFn A* 与 Smac2D 已配置，collision_monitor 可用于避障对比。

## Slide 5
任务逻辑
warehouse_delivery / warehouse_patrol / office_delivery / office_patrol 四套行为树。
语义路线通过 waypoint 名称维护，便于报告和实验解释。
course_experiment_runner.py 记录 accepted、status、elapsed_sec、route 和 error。

## Slide 6
LLM 语义层
course_llm_command.py 调用 OpenAI Responses API 输出受约束 JSON。
输出字段固定为 scene、task、confidence、rationale。
没有 API key 或调用失败时自动回退到本地关键词解析，保证演示不中断。

## Slide 7
实验计划
路径规划对比：NavFn A* vs Smac2D。
避障策略对比：baseline_costmap vs collision_monitor。
LLM 可靠性：10 条中英文命令，记录正确率、延迟、失败案例。

## Slide 8
期末交付
完成多次仿真实验并填入实验工作簿。
补齐硬件选型、成本约束和 sim-to-real 迁移分析。
最终报告包含 AI 工具使用说明、提示词、Skill 和验证方法。

## Slide 9
下一步：运行对比实验，收集日志，完成期末答辩闭环